# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄱阳县创亿医院有限公司鄱阳长青中医骨伤医院项目

建设单位（盖章）：鄱阳县创亿医院有限公司

编制日期：    2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄱阳县创亿医院有限公司鄱阳长青中医骨伤医院项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-361128-84-03-038169 |
| 建设单位联系人 | 王歆武 | 联系方式 | 13807986815 |
| 建设地点 | 江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区 |
| 地理坐标 | 东经117°2′2.014″，北纬29°9′34.825″ |
| 国民经济 行业类别 | Q8415 专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84-108医院 841 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鄱阳县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14141.09 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 废气不含以上污染物 不展开 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目废水间接排放 不开展 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 未超过临界量 不展开 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 不展开 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 不展开 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 《鄱阳县凰岗镇镇区控制性详细规划》（2018-2035） |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《鄱阳县凰岗镇镇区控制性详细规划》（2018-2035）相符性分析 根据《鄱阳县凰岗镇镇区控制性详细规划》（2018-2035）中土地利用规划图，项目用地属于医疗保健用地，符合建设项目用地规划，因此本项目符合《鄱阳县凰岗镇镇区控制性详细规划》（2018-2035）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 按国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年），本项目不属于目录中规定的限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。鄱阳县发展和改革委员会同意备案（项目统一代码为：2020-361128-84-03-038169）。因此，本项目的建设符合相关产业政策的规定。 2、选址、规划符合性分析 （1）符合用地的性质 本项目位于江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区，项目占地面积为14141.09平方米，项目院区范围内无基本农田、生态红线，根据《鄱阳县凰岗镇镇区控制性详细规划》（2018-2035）中土地利用规划图，项目用地属于医疗保健用地，本项目属于专科医院以及疗养，符合项目用地性质要求，本项目已取得国有建设用地使用权成交确认书，国有建设用地使用权成交确认书确认本项目为医疗保健用地，项目选址符合用地性质要求。 （2）项目与周边环境相容性分析 本项目选址江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区，项目西面为亿涛粮业有限公司（已停产，目前为粮食仓储）、北面、东面为林地、南面为凰岗大道，周边企业还有伟鸿达科技有限公司（电子产品组装，距离生产车间95m）、江西奥信隆照明科技有限公司（LED生产企业，距离生产车间85m），均为组装型企业，本项目属于专科医院，受项目影响较小，不会对项目形成制约对周边环境影响较小。因此，本项目与周边环境的相容性较好，选址合理。 （3）“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位于江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区，根据江西省上饶市鄱阳县生态保护区划范围（详见附图6），项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区；区域环境质量现状较好；具有相应的环境容量。项目废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处理，项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 项目用水来源于市政自来水，可以满足生产生活需求，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划[2017]448号）及《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划[2018]112号），项目不属上饶市鄱阳县重点生态功能区产业准入负面清单内项目。 ⑤与《上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案》（饶府发〔2020〕13号）相符性分析 对照2018年《江西省生态保护红线》（江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知，赣府发〔2018〕21号）、《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（赣府发[2020]17号）、《上饶市“三线一单”生态环境分区管控方案》（饶府发〔2020〕13号）号文，上饶市共划定环境管控单元137个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。其中，优先保护单元32个，数量占比23.36%；重点管控单元66个，数量占比48.17%；一般管控单元39个，数量占比28.47%；每个管控单元平均面积165.98平方公里。优先保护单元面积计8920.24平方公里，占比39.23%；重点管控单元面积计6278.57平方公里，占比27.61%；一般管控单元面积计7540.53平方公里，占比33.16%。 根据江西省环境管控单元分布图及上饶市环境管控单元分布图，本项目在一般管控单元内，一般管控单元主要任务是永久基本农田保护及管理、农业农村污染治理和农村人居环境改善，执行生态环境保护的基本要求，本项目不涉及永久基本农田的占用，用地性质属于医疗保健用地。 综上，项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：鄱阳县创亿医院有限公司鄱阳长青中医骨伤医院项目 建设单位：鄱阳县创亿医院有限公司 建设性质：新建 建设地点：项目拟建于江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区。院址中心地理坐标为东经117°2′2.014″，北纬29°9′34.825″。 项目地理位置图见附图一。 2 、建设内容及规模 建设规模：长青骨伤医院占地面积14141.09平方米，总建筑面积 25359.42 平方米，其中1#综合楼建筑面积8673.85平方米，2#疗养护理楼建筑面积 7952.96平方米，3#综合服务楼建筑面积6384.08平方米，4#机械停车库建筑面积1617.76平方米，地下设备用房建筑面积712.77平方米，门卫室建筑面积18.0平方米，容积率1.74 ，绿地率26.48%，建筑密度27.85%,机动车位202个，其中地面机动车位22个，机械车库机动车位180个，床位是323个，其中住院病床203个，疗养病床120个。 1#综合楼总共有6层，主要功能为治疗、住院、和办公。其中一层主要为门诊大厅、药房，输液，和部分骨科，二层主要为检验室，消毒等科室，三层四层主要为病房，五层主要为病房和手术室，六层主要为行政办公及会议室。 2#疗养护理楼总共为10层，主要功能为食堂、疗养、护理、诊疗。其中一层主要功能为食堂，二层主要功能为接待，三层四层主要功能为诊疗，五层至七层主要功能为疗养，八层至十层主要功能为护理。 3#综合楼总共为10层，主要功能为食堂、老年人活动室和办公。其中一层主要功能为食堂，二层至六层主要功能为老年人活动室，七层至十层主要功能为办公。 4#机械车位为6层，共设有机械停车位180个。 具体工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 1#综合楼 建筑面积8673.858m2，共六层 新建 2#疗养护理楼 建筑面积7952.96m2，共十层 新建 3#综合楼 建筑面积6384.08m2，共十层 新建 4#机械停车库 建筑面积1617.76m2，共六层 新建 地下设备用房 建筑面积712.77m2 新建 门卫室 建筑面积36m2 新建 公用工程 供水 市政供水管网 新建 供电 市政供电管网 新建 消防 市政供水管网供应 新建 环保工程 废水处理 雨污分流，在医院办公楼门前西侧设置1座规模为200m3/d的污水处理站，工艺采用“一级强化处理+消毒”，生活污水与医疗废水经污水处理站处理后通过市政污水管网排入鄱阳县凰岗镇污水处理站深度处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放 新建 废气处理 食堂油烟专用烟道，污水处理站产生的恶臭采用加盖、紫外线消毒除臭处理、加强绿化等措施 新建 噪声防治 合理布局，绿化降噪，选用低噪声、高效率的机电设备，并采取积极的隔振降噪措施。 新建 固废处理 医疗废物暂存间（50m2），综合楼地下一层 新建 景观绿化 绿地率26.48% 新建 3、主要设备 主要设备情况见下表2-2。 表2-2 主要设备情况表 序号 名称 型号 数量(台、套) 1 心电图机 R12 6 2 电动呼吸机 SV-350（有创） 3 3 电动呼吸机 SV-350（无创） 3 4 心电监护仪 UMEC10 12 5 心电监护仪 Ipm6 9 6 心电监护仪 M12 3 7 心脏除颤器 D2 6 8 麻醉机 WATOEX-35NEW 5 9 等离子体射频手术系统 / 3 10 血气分析仪 ABL9 3 11 酶标仪器 / 3 12 洗板仪器 / 3 13 注射泵 / 6 14 输液泵 / 6 15 血沉仪 / 3 16 荧光显微镜 / 6 17 离心机 / 3 18 振荡器 / 3 19 恒温箱 / 3 20 血球计数仪 BC-5380 3 21 全自动生化分析仪 BS-430 3 22 全自动血凝仪 C3100 3 23 尿液分析仪 URIT-330 3 24 电解质分析仪 XI-321CT 3 25 椎间孔镜手术系统 FS63421810等 3 26 椎间孔镜 / 3 27 绿色细齿扩孔器 / 3 28 黄色细齿扩孔器 / 3 29 红丝细齿扩孔器 / 3 30 镜下扩孔器 / 3 31 导丝套装 / 3 32 医用分子筛变压吸附PSA制氧系统 / 1 33 双通道扩张导杆 / 3 34 钝形导杆 / 6 35 圆锥形导杆 / 9 36 圆锥形导管 / 9 37 快速接头式扩孔钻手柄 / 3 38 标准开口型带把手工作套管 / 3 39 勺型活检钳2.5 / 3 40 勺型活检钳3.5 / 3 41 带角度勺型活检钳 / 3 42 打孔钳 / 3 43 半柔性抓钳 / 3 44 40度窥镜咬骨鞘管 / 3 45 窥镜咬骨鞘管手柄 / 3 46 等离子体手术系统/射频机 / 3 47 一次性射频等离子体手术电极 / 3 48 手术无影灯 700/500 3 49 手术无影灯加摄像系统 700/500 3 50 手术无影灯 700/500 6 51 透C臂平移综合手术台 / 6 52 四电动综合手术台 / 3 53 三功能电动病床 / 15 54 机械单臂外科塔 / 27 55 全自动清洗消毒器 EASY480 6 56 超声清洗机 QX2000 6 57 医用煮沸消毒器 ZF8000 6 58 脉动真空灭菌器 MAST-A-1200SD 6 59 过氧化氢等离子低温灭菌器 PS-100X 6 60 医用干燥柜 YGZ-1600XS 6 61 高温极速生物阅读器 JS-0302 6 62 低温极速生物阅读器 JS-0303 6 63 密封回收车 CSSD.HWJCZ 6 64 污物接收台（洁物发放台） CSSD.JBT 12 65 包布检查打包台 CSSD.JMT 6 66 器械检查打包台 CSSD.QMTB 12 67 器械柜 CSSD.QBG 12 68 医用封口机 XH101-PD 6 69 器械检查放大镜 Jan-66 6 70 密封下送车 CSSD.HWJCZ 6 71 空气压缩机 WY-120L 6 72 医用空气消毒机 800型壁挂机 6 73 医用空气消毒机 1200型柜机 6 74 数字化X线成像系统 Staray 5000Super_CA 3 75 彩色多普勒超声 DC-40S 3 76 X射线计算机体层摄影设备 SOMATOM go.NOW 3 77 1.5T核磁共振成像系统 MAGNETOM WSSENZA Galaxy 3 78 负压吸引系统 2BV5110 4KW 3 79 呼叫系统 / 3 80 负压吸引管道系统 / 1 81 备用柴油发电机 / 1 82 动力刨削系统 / 3 83 关节镜 / 3 84 关节镜基本手术器械 / 3 85 负压吸引系统 2BV5110 4KW 3 由于本项目含有辐射装置，建设单位应另行委托有相应资质的单位对所有涉及辐射的内容进行单独环境影响评价，并报相关环保局审批，本次评价不涉及辐射影响评价内容。 4、公用工程 （1）给水 本项目以市政自来水为用水水源，由地块周边不同城市道路的给水管道上分别引入一根DN200给水管作为项目的生活、消防水源。在基地内布置DN250消防、给水合用环网，供给室内、外消防用水、生活用水和医疗用水等。 （2）排水 本项目废水进入医院污水处理站经“一级强化+消毒工艺”处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准以及鄱阳县凰岗镇污水处理站进水水质要求要求后，排入市政污水管网，然后进入鄱阳县凰岗镇污水处理站深度处理后排入昌江。 （3）供电 根据调查，项目所在区域市政电网较为完善，供电由国家电网提供。引来10KV主电源与备用电源均引自不同区域的变电站。当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。2路10KV电源应符合均符合《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）规定要求的双重电源。并为手术区区域、ICU区域等一级负荷特别重要负荷另设柴油发电机房，设置备用柴油发电机一台，作为应急电源，发电机组启动时间不超过15s，发电机功率503KW。 （4）暖通 本项目制冷、供暖由中央空调提供。市政供暖管道接通后，由市政供暖；若使用地热资源，需要另行评价。 （5）消毒 本项目日常消毒方式为采用消洗灵、84消毒液消毒，污水处理站消毒采用次氯酸钠消毒。其余医疗用品、床位用品的消毒工作采用高压蒸汽灭菌设备灭菌。 7、劳动定员及工作制度 本项目新建后，医院医务人员总人数约为120人，年工作365天，实行24小时值班工作制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目属于基本医疗服务项目，主要为来院就医的病人提供检查、治疗、住院疗养的空间，医疗工作流程及公用设施等产污环节见图2-2。 图2-2 工艺流程及排污节点示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前为空地，不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量现状 项目周边水汇聚地为昌江。根据上饶市环境质量月报，2020年6月鄱阳昌江断面各监测点位水质结果见表3-1。 表3-1 2020年6月鄱阳昌江断面水质监测评价结果 河流名称 断面名称 执行类别 水质类别 超标因子 昌江 鄱阳花园 Ⅲ Ⅱ / 昌江（饶河一级支流） 古县渡 Ⅲ Ⅲ / 昌江（饶河一级支流） 昌江口 Ⅱ Ⅱ / 从表3-1可以看出：鄱阳昌江断面水质良好，各监测断面的水质均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类水质标准的要求。 2、大气环境现状 本项目常规因子引用江西省环境生态厅网站于2021年发布的2020年江西省环境状况公报中上饶市鄱阳县环境质量现状数据，监测结果见下表3-2。 表3-2 项目所在区域大气环境质量现状 （单位：年平均值mg/m3） 污染物 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO 臭氧（O3）日最大8h滑动平均 年均值 0.012 0.011 0.024 0.042 1.5 0.112 标准值 0.06 0.04 0.035 0.07 4 0.16 标准指数 0.2 0.275 0.686 0.6 0.375 0.7 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明项目所在地属于达标区。 3、声环境质量现状 本项目所在区域为以居民住宅、医疗卫生为主要功能的区域，属于声环境功能1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目厂界外50m范围内无环境敏感目标。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。项目所在区域整体环境质量良好。综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。项目所在区域整体环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区，项目周边环境质量良好，在评价范围内无名胜古迹、重要公共设施，也无特殊保护区，环境保护目标为一般环境保护区域，项目500m范围内主要保护目标见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 170 290 新柳村 居民区 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中的二级标准 东北 336 表3-4 水环境保护目标 保护对象 保护内容 相对厂界m 相对排放口m 与本项目的水力联系 距离 坐标 高差 距离 坐标 X Y X Y 昌江 水质 1650 -1650 0 0.3 1650 -1650 0 受纳水体 增加坞水库 水质 184 120 140 0.2 184 120 140 保护目标 表3-5 声环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 距离(m) 规模 环境功能 声环境 厂界周边 周边50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”，食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型标准，运营期柴油发电机燃油烟气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国三、四阶段)》（GB20891-2014）第三阶段中的要求，具体标准见下表3-6、表3-7、表3-8。 表3-6 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号 控制项目 标准值 1 氨（mg/m3） 1.0 2 硫化氢（mg/m3） 0.03 3 恶臭浓度（无量纲） 10 表3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 大型 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 表3-8 柴油发电机燃油烟气排放标准 额定净功率（kW） 污染物 最高允许排放速率（g/kWh） Pmax＞560 CO 3.5 HC+NOX 6.4 PM 0.2 2、废水排放标准 本项目项目运营期间废水应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准进水水质要求，通过市政污水管网排入鄱阳县凰岗镇污水处理站深度处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，具体标准见下表3-9。 表3-9 水污染物排放标准 单位：mg/L 序号 污染物名称 （GB18466-2005）中表2预处理标准 （GB18918-2002）一级A标准 1 pH 6~9 6~9 2 COD ≤250 ≤50 3 BOD5 ≤100 ≤10 4 SS ≤60 ≤10 5 氨氮 ≤45 ≤5（8） 6 总余氯 毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L 毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10mg/L 7 粪大肠菌群 ≤5000MPN/L 103个/L 注：总余氯执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2直接排放标准。，氨氮执行 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放标准。具体标准见表3-10。 表3-10 噪声排放标准 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) （GB12348-2008）1类 55 45 GB12523-2011 70 55 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物按《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39307-2020）及《医疗废物管理条例》（2011修订）的相关规定执行，严禁医疗废弃物与生活垃圾混合堆放。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《环保部办公厅关于印发“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制规划工作的通知》以及《江西省人民政府关于“十三五”期间各设区市主要污染物排放总量控制计划的批复》，“十三五”期间国家对CODCr、NH3-N、SO2及NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理。本项目项目运营期间废水应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求，通过市政污水管网排入鄱阳县凰岗镇污水处理站深度处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，项目总量排放指标按一级A标准排放申请，项目废水排放量为59087.12t/a，一级A标准CODCr排放浓度为50mg/L、NH3-N排放浓度为5mg/L，则项目CODCr总量为2.954t/a、NH3-N总量为0.295t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、水环境保护措施 施工期的废水包括施工废水和生活污水。施工阶段产生的废水应合理处置，严禁直接排入附近水体。 （1）施工废水 施工废水主要为钻孔灌注桩排水、建筑养护排水、设备清洗及维修、进出车辆冲洗水等，废水中主要含大量悬浮物的泥浆水，SS浓度含量较高。该类废水如未经处理直接排放，必然会造成周围地区污水漫流，并对受纳水体产生不利影响。同时，还有可能在下水道中沉积，堵塞下水道，使周围地区下水道系统受到破坏。因此必须采取措施对施工废水进行处理。主要的污染源治理措施如下： ①施工废水不以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工现场设立沉淀池，施工废水流入到沉淀池沉淀后将上清液循环使用，不外排。 ②加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入水体。 ③施工场地施工车辆的冲洗水经沉淀后用以地面降尘和生产用水。 ④场地排水沟、排水设施设计规范，加强管理，通畅无阻。 采取上述措施后，施工期废水对环境无不良环境影响。 （2）施工人员生活污水 针对这部分生活污水，本评价建议设置临时化粪池处理，施工人员生活污水经化粪池处理后用于林地灌溉。 2、环境空气保护措施 （1）机械及车辆尾气 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生尾气，其中主要含有CO、NOx、碳氢化合物等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，且它们的使用期短，尾气排放量也较少，对周围大气环境产生不利影响较小。 （2）扬尘 施工期还产生少量的扬尘。根据类似的施工情况，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降；根据类比调查，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。上述废气会对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。 为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中关于扬尘的控制，采取措施如下： ①施工现场架设2.5～3米高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； ②要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，湿法作业，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，施工场地进出口应设置冲洗槽，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响； ③由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大。因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；施工运送弃土车辆，车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ④施工过程中，施工产生的建筑渣土，不许随处倾倒； ⑤风速大于3m/s时应停止施工，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，减少建材的露天堆放时间；施工渣土应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。由于拟建工程场址比较开阔，施工区废气排放有一定的扩散条件。工程地区环境空气质量现状良好。只要施工期注意合理安排施工，并考虑每天定期洒水降尘措施，项目的建设在施工期间不会对地区的大气环境造成污染。 （3）装修期废气 装修施工阶段使用的胶合板，涂料，油漆等装饰材料均含有一定量的甲醛、苯、甲苯等挥发性有毒气体，若其含量超标，将带来室内空气的局部污染，对员工的健康造成损害。 在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气，一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。 通过采取以上措施，可有效控制施工过程对大气环境的污染，不会因项目施工建设而使当地的空气环境质量发生质的变化。 3、固体废物保护措施 施工期固废主要包括弃土弃渣、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾影响分析 对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废物堆放至指定地点；不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。 同时本环评建议施工单位采取以下措施以减少弃土堆放和施工期运输过程固体废物对环境的影响： ①施工期建筑垃圾分类收集、及时处置 施工期建筑垃圾成分较简单，数量较大。收集和运输的原则是分类收集、集中堆放、及时处置。建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可将其与施工挖出的土石一起堆放或回填。 建筑垃圾应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。 ②建设单位应办理弃土许可手续，运输土壤的车辆必须在规定的时间，设置合理的路线行驶，并按要求运至有关部门指定地点弃土。 ③运输建筑垃圾的车辆应保持箱体完好、有效遮盖，运输过程中不得撒漏。 （2）生活垃圾影响分析 施工人员产生的生活垃圾应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并及时清运处置，以防止雨水浸泡垃圾，产生浸滤液进入地下水。 4、施工噪声环境保护措施 施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工噪声源可近似视为点声源进行处理，根据点声源衰减模式，可估算出离声源不同距离处的噪声级。预测模式如下： Lp＝Lpo－20Log（r/ro） 式中：Lp—距声源r米处的噪声预测值，[dB(A)] Lpo—距声源ro米处的参考声级值，[dB(A)] 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），通过计算，可得出各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表4-1。 表4-1 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离 序号 机械类型 达标所需衰减距离（m） 昼间 夜间 1 装载机 15.8 50.1 2 挖掘机 15.8 50.1 3 振捣棒 8.9 28.2 4 切割机 31.6 100 5 电锯 25.1 79.4 从表4-1可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的衰减距离昼间最大为31.6m，夜间最大为100m。 本评价要求在施工过程中采用以下防治措施： ①选用低噪声设备和先进施工技术，以达到控制噪声污染的目的。如以液压工具代替气压工具，变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术等。 ②经常对施工设备进行维修保养，保持设备良好运行状态，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 ③合理安排施工时间。合理安排装载机、振捣棒、切割机、挖掘机、电锯等高噪声设备施工作业时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；严格控制空压机、电锯等高噪声设备的使用频次；夜间（22:00-次日6:00时）禁止作业，特殊情况需报相关部门批准后方可夜间施工。 ④运用隔声、减震等降噪技术，降低施工机械作业噪声。如对电锯房、空压机等高噪声源修建临时隔声间或安装隔声罩，隔声量可达20dB（A）以上。 ⑤加强施工车辆管理，进入现场车辆减速行驶，禁止鸣笛。 施工期噪声源在采取噪声治理措施后，对声环境及其敏感点影响较小。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在加强施工管理的前提下，可使施工期对环境的影响降低到最小程度，其影响将随着施工结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）废水污染源分析 项目建成营运后废水主要分为医院病区污水、生活污水及其他废水。 根据《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2017）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的有关规定，项目废水来源、种类及排放方式详见表4-2。 表4-2 项目给排水平衡表 单位m3/a 用水单位 规模 用水标准 总用水量 入方 出方 新鲜水 排放水 损耗 住院病床 203床 500L/床·d 37047.5 37047.5 31490.38 5557.12 疗养病床 120床 200L/床·d 8760 8760 7446 1314 陪护人员（与门诊病人1:1） 300人/d 50L/人次 5475 5475 4653.75 821.25 医护人员 120人 50L/人·d 4745 4745 4033.25 711.75 门诊病人 300人 15L/人次 2190 2190 1861.5 328.5 食堂用水 1000人 15L/人次 5475 5475 4653.75 821.25 未预见用水 / 按其他用水量的10%计 5821.75 5821.75 4948.49 873.26 小计 69514.25 69514.25 59087.12 10427.13 合计 69514.25 69514.25 59087.12 注：排水量按用水量的85%计。 项目总用水量69514.25t/a，新鲜用水量为69514.25t/a，损耗水量为10427.13t/a，排水量为59087.12t/a。 根据对医院的水质调查，医院各部门废水主要污染物见表4-3。 表4-3 医院各部门排水情况及主要污染物 部门 污水类别 主要污染物 SS CODcr BOD5 病原体 动植物油 LAS 各科室病房 医疗废水 △ △ △ △ 门诊部 医疗废水 △ △ △ △ 食堂 含油污水 △ △ △ △ 办公区 生活污水 △ △ △ △ 注：△表示有污染物 参照《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质有关信息，项目各废水产生及排放情况见下表4-4。 表4-4 项目污水产排情况表 项目废水 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠杆菌（个/L） 动植物油 总余氯 混合废水（医疗废水和生活污水） 59087.12t/a 产生浓度（mg/L） 300 150 120 50 1.0×105 5 / 产生量（t/a） 17.73 8.86 7.09 2.95 5.9×1012 0.295 / 处理方式 一级强化处理+消毒 处理效率 30 35 70 60 99.8 / / 处理后排放浓度（mg/L） 210 98 36 20 200 5 / 处理后排放量 12.41 5.79 2.13 1.18 1.18×1010 0.295 / 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准 250 100 60 / 5000 20 3-10mg/L 图4-1 项目水平衡图（t/a） （2）废水处理措施及达标可行性分析 医院不设传染病房及传染病门诊科室，不产生含传染病菌废水；医院不设置牙科、无含汞废水产生；医院采血化验室采用全自动血细胞分析仪等设备，使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂等少量检验废水（主要为含氰污水）根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2020-2013）对特殊性质污水预处理的要求：“特殊性质污水应分类收集、足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统”，进行分类收集、足量后单独预处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013），非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建成由正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。 本项目排水终端已规划建有鄱阳县凰岗镇污水处理厂，因此设计采用“一级强化处理+消毒工艺”的处理工艺。本项目拟新建1座设计处理能力为200m3/d的地上一体化污水设备（混凝反应池+沉淀池+消毒池），处理后的污水排入市政污水管网，可满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013）技术要求。项目废水产生量为161.88m3/d，处理规模满足要求，废水经处理后的水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 2 预处理标准要求，在污水管网接口处进入市政污水管网，最终进入鄱阳县凰岗镇污水处理厂，能够保证项目污水不外排。 本项目污水处理设施装置主要包括格栅、调节池、一体化设备（混凝沉淀池+接触消毒池）。 污水处理工艺流程：本项目污水处理站工艺流程图见图4-2。 图4-2 污水处理站工艺流程图 工艺流程简述： 格栅：格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。 污水调节池：用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统，可提高整个系统的抗冲击性，及减少污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可减少后续处理单元的设计规模，污水调节池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。 混凝沉淀池：加入 PAC（混凝剂）、PAM（絮凝剂）等药剂，通过沉淀作用去除携带的病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂过量对环境产生的影响。PAC（混凝剂）的碱化度应在 50%-80%，PAM（絮凝剂）的用量通常小于0.3-0.5mg/L，PAM设置专用的溶解装置，溶解时间控制在45-60min，药剂配置浓度小于2%，水解时间 12-24h，水解度30%-40%。 接触消毒池：混凝沉淀池出水进入接触池进行消毒，消毒剂采用二氧化氯片，二氧化氯被世界卫生组织列为安全消毒剂，它可以杀灭一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。接触消毒池采用间接式消毒方式，污水接触消毒时间不小于1h，一级强化处理工艺出水加氯量为30-50mg/L，接触池出水口设置取样口，接触池出水口作为外排接口与市政污水管网连接。消毒后的污水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准后进入市政管网流向鄱阳县凰岗镇污水处理厂。 医疗废水不允许未经处理而直接排放。医院污水处理站在设备运行时有可能会出现污水泵故障，医院污水不允许事故排放。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中关于应急措施的相关规定 “非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”，本项目医院为非传染医院，在污水处理站前端设置事故池为100m3，满足要求。 依托工程的可行性论证 鄱阳县凰岗镇污水处理厂位于地点 ：凰岗镇锦绣大道中段西侧，距锦绣大道100米处，一期设计处理规模为300m3/d， 处理工艺采用兼性FMBR工艺，FMBR膜技术污水处理器内培养有大量兼性细菌，污水中的有机物降解主要依靠兼性菌新陈代谢作用将大分子有机污染物逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。同时由于兼性菌的生成不需要溶解氧的保证，所以降低了动力消耗。FMBR系统曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡，同时产生的溶解氧正好被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值，保证FMBR系统微生物新陈代谢正常进行。 FMBR系统利用微生物“内部”的循环作用保持有机污泥近“零”排放，处理后的污水通过膜的过滤作用可以完全做到“固液分离”，从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进一步的去除，保证了出水水质。 本项目废水产生量为161.88m3/d，可以纳入鄱阳县凰岗镇污水处理厂，鄱阳县凰岗镇污水处理厂目前规划接纳主要为凤岗镇中心街区居民生活污水，且根据可研预测，凤岗镇中心街区居民生活污水排放量约在120m3/d，剩余180m3/d可以接纳本项目医疗废水，且鄱阳县凰岗镇污水处理厂正在规划二期设计规模，本项目医院建设期约2年，待医院建成后，鄱阳县凰岗镇污水处理厂二期可进行建设，确保本项目废水能排入鄱阳县凰岗镇污水处理厂。 （3）排放口基本情况 本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-5。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设施是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 医疗废水 CODCrSS NH3-N BOD5 动植物油 粪大肠杆菌 总余氯 鄱阳县凰岗镇污水处理厂 间歇 TW001 混凝反应池+沉淀池+消毒池 一级强化+消毒 FS-01 / √企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口 本项目废水污染物排放执行标准见表4-6。 表4-6 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 FS-01 CODcr 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准 250 2 SS 60 3 NH3-N / 4 BOD5 100 5 动植物油 20 6 粪大肠杆菌 5000MPN/L 7 总余氯 3～10 本项目废水污染物排放信息见表4-7。 表4-7 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度(mg/L) 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 FS-01 CODcr 210 0.0340 0.0340 12.41 12.41 2 SS 36 0.0058 0.0058 2.13 2.13 3 NH3-N 20 0.0032 0.0032 1.18 1.18 4 BOD5 98 0.0159 0.0159 5.79 5.79 5 动植物油 20 0.0008 0.0008 0.295 0.295 6 总余氯 / / / / / 全厂排放口合计 CODcr 12.41 12.41 SS 2.13 2.13 NH3-N 1.18 1.18 BOD5 5.79 5.79 动植物油 0.295 0.295 总余氯 / / 本项目医疗废水经一级强化+消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准后进入市政管网流向鄱阳县凰岗镇污水处理厂，不会对当地地表水环境产生不利影响。 （3）监测要求 本项目医疗废水经一级强化+消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2中预处理标准后进入市政管网流向鄱阳县凰岗镇污水处理厂。 表4-8 项目废水竣工环保验收清单 污染源 措施 污染物名称 环保要求及验收标准 医疗废水排放口 一级强化+消毒 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠杆菌、总余氯 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准 2、废气 （1）污染源强分析 项目营运期废气主要为污水处理站恶臭、食堂油烟、汽车尾气等。 ①食堂油烟 医院拟建一个食堂，专为病人及医务人员服务，基准灶头数为8个，属于大型食堂。食堂所用燃料为液化气，液化气为清洁燃料，属于清洁能源，燃烧产生的污染物较少，不进行统计。食堂日均服务人数约1000人，每人次耗油量约30g，则每日耗油量约30kg/d(10.95t/a)。厨房的作业基本程序包括煎、煮、炸、炒等，据类比调查，油烟产生量约占总耗油量的2.8%计，则油烟产生量为0.84kg/d(0.307t/a)。 食堂烹饪时产生的油烟废气含有动植物油脂在高温下裂解的油雾、油污和蒸汽等对人体有害的物质。每个基准灶头排风量以2000m3/h计，年工作365天，日工作时间约5h，则排风量为8万m3/d，油烟产生浓度约10.5mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准(试行)》中对“大型规模”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施去除效率应大于85%。因此，该项目拟安装静电式油烟净化装置去除油烟，去除率约85%。经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放量约为0.046t/a、排放浓度约为1.58mg/m3。 表4-9 食堂油烟产生及排放情况 灶头数(个) 排风量(m3/d) 油烟产生浓度(mg/m3) 油烟产生量(t/a) 净化器效率(%) 油烟排放浓度(mg/m3) 油烟排放量(t/a) 8 80000 10.5 0.307 85 1.58 0.46 则食堂油烟废气排放口油烟浓度为1.58mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》中对“大型规模”标准的规定。 ②汽车尾气 本项目停车位均为地面停车场，汽车尾气对周边环境影响较小，在此不进行详细分析。项目距离周围环境敏感点均有一定距离，经自然扩散后，不会对周围环境造成太大影响。 ③污水处理站臭气 污水处理站运行过程中产生恶臭物质，主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度。参照《环境影响评价案例分析》（2018年版），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。根据类比医院废水水质及建设单位提供资料可知，本项目污水处理站BOD5进水水质为150mg/L，处理效率35%，本项目污水排放量为59087.12m3/a，则本污水处理站削减BOD5 3.07t/a，则产生的NH3和H2S产生量为9.517kg/a、0.368kg/a。污泥经消毒后接入管网，因此污泥暂存恶臭很小，不再计算。本项目污水处理站运行8760h/a，污水处理系统采用地埋式，且各池面加盖盖板，周边加强绿化，换气口设紫外线灯管消毒除臭，恶臭气体去除效率以40%计算。则氨和硫化氢的无组织排放速率分别为0.652g/h、0.025g/h，排放量为5.71kg/a、0.221kg/a。 ④柴油发电机燃油烟气 本项目在地下层设备房内拟设置1台503kw的应急柴油发电机，燃油烟气中的主要污染物为HC、CO、PM和NOX等。 根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）给出的计算参数：单位耗油量212.5g/kWh计。发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，PM 0.714g/L， NOx 2.56 g/L，CO 1.52 g/L，总烃1.489 g/L。烟气量可按12m3/kg 计。 经计算，NOx+HC 排放速率为0.935g/kwh，CO排放速率0.352g/kwh，PM 0.16g/kwh。对照《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国三、 四阶段)》（GB20891-2014），柴油发电机燃油废气可达标排放。 （2）环境影响预测分析 本项目无组织排放污染源参数见4-10： 表4-10 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度 (m) 有效高度(m) 污水处理站 117.033742 29.160351 43 20 30 5.0 H2S 0.025 g/h NH3 0.652 g/h 表4-11 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 41.8 最低环境温度 -10.9 土地利用类型 农田 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / （2）预测结果 表4-12 无组织排放估算结果表 距源中心下风向距离D（m） 无组织排放 NH3 H2S 浓度C(ug/m3) 占标率P（%） 浓度C(ug/m3) 占标率P（%） 50.0 0.587 0.293 0.023 0.225 100.0 0.394 0.197 0.015 0.151 200.0 0.224 0.112 0.009 0.086 300.0 0.168 0.084 0.006 0.064 400.0 0.137 0.068 0.005 0.052 500.0 0.124 0.062 0.005 0.047 600.0 0.116 0.058 0.004 0.045 700.0 0.110 0.055 0.004 0.042 800.0 0.105 0.052 0.004 0.040 900.0 0.100 0.050 0.004 0.038 1000.0 0.096 0.048 0.004 0.037 1200.0 0.088 0.044 0.003 0.034 1400.0 0.082 0.041 0.003 0.032 1600.0 0.077 0.038 0.003 0.029 1800.0 0.072 0.036 0.003 0.028 2000.0 0.068 0.034 0.003 0.026 2500.0 0.059 0.029 0.002 0.022 下风向最大浓度 0.853 0.426 0.033 0.327 下风向最大浓度出现距离 19.0 19.0 19.0 19.0 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，距离本项目最近的敏感点位于项目东北侧336m处的新柳村，根据预测结果，项目最大落地浓度均能满足标准，无需设置大气防护距离，因此，项目正常情况排放的大气污染物对敏感点及周边大气环境影响较小。 （3）污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），项目污水处理站产生恶臭区域加盖，换气口设置紫外线灯管消毒除臭等属于可行技术。 （4）监测要求 ①验收监测要求 表4-13 项目废气竣工环保验收清单 污染源 措施 污染物名称 环保要求及验收标准 污水处理站恶臭 恶臭区域加盖，换气口设置紫外线灯管消毒除臭 NH3、H2S、臭气浓度 《医疗机构水污染 物排放标准》表3 ②自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目监测计划见下表。 表4-14 监测计划一览表 环保措施名称 产污环节 监测点位 监测检查项目 监控负责单位 监测检查频次 废气排放监测 污水处理站恶臭 污水处理站上、下风向厂界外10m、上风向1个、下风向3 个 氨、硫化氢、臭气浓度 建设单位 一季度/一次 食堂 食堂油烟排放口 油烟 一年/一次 （5）废气污染物排放量核算统计表 表4-15 大气污染物无组织排放核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 浓度限值 （μg/m3） 1 N1 污水处理站 H2S 恶臭区域加盖，换气口设置紫外线灯管消毒除臭 《医疗机构水污染 物排放标准》表3 30 0.00571 NH3 1000 0.00021 全厂无组织排放总计 全厂无组织排放总计 H2S 0.00571 NH3 0.00021 表4-16 企业污染源大气污染物排污总核算量 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 H2S 0.00571 2 NH3 0.00021 3、噪声污染源 （1）污染源分析 运营期噪声主要为污水处理站循环水泵、备用发电机等设备运行噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。本项目所用医疗器械、备用发电机均采用低噪声设备，均布设于室内，采取基础减振措施；污水处理站水泵采用低噪声设备，布置于污水处理设备间，采取基础减振、隔声措施。各生产设备噪声源强详见下表4-17。 表4-17 项目主要噪声源强控制措施及效果 单位：dB(A) 序号 噪声源 源强 降噪措施 降噪效果 1 循环水泵 80 低噪声设备+减振基础+隔声 －30 2 备用发电机 90 减振基础+泵房隔声 －25 （2）噪声预测 本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ②预测结果与分析 表4-18 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：Leq dB(A) 噪声叠加值 62.5 敏感点位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 衰减距离 15m 10m 10m 120m 贡献值 38.97 42.5 42.5 20.92 执行标准 昼间≤55，夜间≤45 图4-3 噪声等值线图 由上表预测结果可知； 根据项目最大量情况下同时投入运作的设备数量及各设备的声压级。经墙体隔声及设置减震措施后，昼间、夜间对厂界贡献值在20.92~42.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 为降低项目噪声对环境的影响，企业采取如下措施： ①尽可能选用功能好、噪音低的设备。 ②对设备安装减振垫、隔板等，减少噪声源强。 ③加强设备的日常维修管理，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，使其正常运行，以此降低摩擦，减少噪声强度。 ④提高设备的稳固性，与地面保持良好接触，做好平衡调试。 本项目切实落实上述措施后，各生产阶段产生的噪声对周边环境的影响可控制在承受的范围之内。再经距离衰减，进一步有效地降低了设备噪声对周围环境的影响，同时减小了噪声对医院病人的不利影响。噪声衰减到厂界，使厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 综上，项目噪声通过各项措施降噪后，对周围的环境影响可接受。 （3）监测要求 表4-19 项目噪声竣工环保验收监测一览表 污染源 措施 监测点位 环保要求及验收标准 噪声 基础减振、消音等措施 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放标准 4、固体废物 项目建成后，主要固体废弃物为生活垃圾、废包装物、医疗废物、污水站污泥及食堂废油脂等。 1）生活垃圾 生活垃圾主要来源于门诊患者丢弃物、员工日常办公、病房病人日常生活以及住宿员工生活垃圾，分类收集，设置专门容器和临时存储空间，定点投放和暂存，分类运输、分类处理。 表4-20 生活垃圾产排情况一览表 序号 类别 产生情况 估算规模 产生量（t/a） 总计（t/a） 备注 1 员工 0.34kg/（人.d） 120 14.89 76.87 / 2 门诊 0.1kg/（人.d） 600 21.9 3 住院病人及陪护人员 0.34kg/（床.d） 323 40.08 2）医疗废物 项目的医疗废物主要来源于医疗过程中产生的手术及包扎残余物、生物培养残余物、化验检查残余物、废医疗材料、实验废弃物等，收集后送医疗废物处置中心处理。本项目产生医疗废物分类情况见表4-21；医疗废物产生情况见表4-22。 表4-22 项目产生医疗废物分类 类别 特征 废物名称 感染性废物（HW01） 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 ①被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉 球、棉签、纱布及其他各种敷料 ②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次 性医疗器械 ③废弃的被服 ④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 病理性废 物(HW01) 诊疗过程中产生的人体废弃物 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官 等 损伤性废 物(HW01) 能够刺伤或者割伤人体的废弃医用锐器 ①医用针头、缝合针 ②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等 ③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 药物性废 物(HW01) 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等 表4-23 医疗废物情况一览表 序号 类别 产生情况 估算规模 产生量（t/a） 总计（t/a） 备注 1 病房 0.5kg/（床.d） 323 58.95 80.85 / 2 门诊 0.2kg/（人.d） 300 21.9 污水处理站污泥 目建污水处理站一座，根据《医院污水处理技术指南》：沉淀池污泥产生量约为66~75g/人·d（评价取最大值），本项目建成后医疗区门诊病人300 人/d，床位323张，共有医务办公人员120人，经核算，污水站污泥和栅渣产生量约为55.725t/a，含水率95%。根据国家危险废物名录，医院污水处理系统产生的污泥含有病菌等物质属于危险废物，名录编号为HW01，建设单位委托有资质的单位定期清掏处置。 4）废包装 医疗器械外包装材料主要是塑料、纸张、纸箱、针剂瓶等，产生量约 3.0t/a，包装材料交废品回收公司处置。 5）废油脂 项目食堂产生的废油脂由专用容器收集，收集后统一交有废油脂处置资质单位处置。废油脂估算产生量约2t/a。 综上所述，本项目固废产生情况见表4-24。 表4-24 拟建项目固废产生一览表 类别 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 生产量（t/a） 临界存储方式 利用处置方式和去向（t/a） 利用或处置量 1 医疗废物 医疗废物 危险废物 / 固态 / 80.85 危废暂存间 委托有 资质单 位处置 80.85 2 污水处理站 污水处理站污泥 / / 55.725 不储存 55.725 3 废包装 废包装 一般固废 / / 3.0 一般固废暂存间 外售综合利用 3.0 4 工作人员 生活垃圾 生活垃圾 / / 76.87 垃圾桶收集 环卫部门 76.87 5 废油脂 废油脂 废油脂 / / 2 专用容器收集 资质单位处置 2 医疗废物污染防治措施： 表4-25 拟建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 医疗废物储存间 感染性废物 HW01 840-001-01 项目南侧 50m2 低温暂存，当地最高气温高于25℃时，暂存温度应低于20℃ 80.85t/a 日产 日清, 最多 不超 过 48h 2 损伤性废物 840-002-01 3 病理性废物 841-003-01 4 药物性废物 841-005-01 （4）环境管理要求 收集：项目及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》的要求，不混合收集。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。 a.在盛装医疗废物前，会对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 b.项目感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物分别收集。少量的药物性废物会混入感染性废物，但已在标签上注明。 c.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 d.所有非损伤性废物都丢弃或放入黄颜色的垃圾袋中，在装满3/4时有人负责封袋，用带子将袋口扎紧。医疗废物警示标识会事先印在塑料物袋上，或是用事先印好的纸带、不干胶标识或标签，并有废物类型的文字说明。损伤性废物置于黄色利器容器中，封口后同样有警示标识记文字说明。 e.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 f.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面均有警示标识，在每个包装物、容器上系中文标签，中文标签的内容包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ②贮存：医疗废物与生活垃圾存放地分开；医院配备有医疗废物收集专用箱，项目设一医疗废物暂存间，用于医院医疗废物暂时贮存，医疗废物储存室应采取防渗、防腐地面，铺设200mm厚、渗透系数≤10-7cm/s 粘土材料基础垫层，上铺2mm厚、渗透系数≤10-12cm/s 高密度聚乙烯防渗膜或其它防渗材料，并采用专用储存器分类储存，防止出现渗漏。本项目医疗废物暂存间远离医疗区和人员活动区，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。医疗废物不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，将医疗废物低温暂存，暂存温度低于20℃，时间最长不超过48h。项目医疗废物由专人收集后在医疗废物暂存间储存，由有资质单位统一收集处置。 对感染性废物采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，按危害等级较高者处理。感染性废物分类丢入垃圾袋，由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，确保容器无泄露。 ③运输：使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本项目确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁等。 ④处置：项目医疗废物的处理过程中已实行“转移联单制度”登记造册，并填写和保存转移联单。医疗废弃物最终交由有资质公司处置。 ⑤医疗废物转移联单 项目危险废物转移联单登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等。 在医疗废物运输交接过程中，严格执行转移联单制度。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位运送人员和产生单位管理人员交接是共同填单，分别保存，保存时间为五年。 ⑥管理：医院将医疗废物管理纳入到日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相应的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责本医疗单位所产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按医疗废物分类及医疗废物包装要求分类收集本项目所产生的医疗废物，并按照要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。 医院现已为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员、配备了必要的防护用品，并定期进行相关法律和专业技术、安全防护措施以及紧急处理等知识的培训。 综上，建设单位对医疗废物的分类收集、贮存、运送、处置和管理等已严格执行《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物管理条例》，建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不露天存放医疗废物，及时收集医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后在医院内指定的地点及时消毒和清洁等。在采取上述措施后，项目产生的医疗废物对环境不会产生不利影响。 5、地下水污染途径及预防措施 （1）污染途径 污染物从污染源进入地下水、土壤所经过路径称为地下水、土壤污染途径，地下水、土壤污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：污水处理站、危险废物暂存间等场所污水下渗对地下水造成的污染。 （2）预防措施 重点污染区采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。污水管道采用防渗效果较好的管道。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染区防渗措施：医院路面等地面采取压实底层土，并在上铺设碎石层，最后在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 非污染区防渗措施：采用水泥进行硬化。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和医院环境管理的前提下，可有效控制医院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、土壤环境影响分析 在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，防止跑冒滴漏，防止污染物泄漏；医院道路硬化，注意工作场所地面、排水管道、废水收集池的防腐防渗要求，腐蚀性等级为中等腐蚀，抗渗等级不得低于S6，防止污染物下渗，污染土壤环境。 对医院可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下土壤中，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。 参照地下水污染防治措施将院区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单污染防治区和非污染区，划分和要求可基本参照地下水污染防治区划分和管理要求。 ①加强医院危险废物储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。医院环境保护管理部门指派专人负责防止土壤污染的管理工作。 ②重点污染防治区所在区域，建立对其负责的区域建立台账，记录当班的生产状况是否正常。对于机泵、阀门、法兰、管道连接交叉等有可能产生泄露出处，设置巡视监控点，纳入日常生产管理程序中。环境保护管理部门对土壤的监测数据，按要求及时整理原始资料，开展监测报告的编写工作。 ③技术部门应定期对污染防治区的生产装置、法兰、阀门、管道等进行检查；对操作腐蚀性介质的设备进行复核、检测，避免由于腐蚀而产生设备泄漏事故。 ④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级制订相应预案。在制定预案时，应根据本企业环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适时组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。 ⑤占地范围内应采取绿化措施，在办公区域空地以种植具有较强吸附能力的植物为主的绿化植物；医院按照分区控制的要求对地面进行处理，简单防护区设置地面硬化、医院建设围墙，防止土壤环境的污染；各重点和一般污染防治区按照规范要求对地面进行防渗处理，采取相应的防渗措施，减少污染物入渗到土壤中，防止土壤环境污染。 7、外环境对本项目的影响分析 本项目位于江西省上饶市鄱阳县凰岗镇河东开发区。项目西面为鄱阳县沃尚家具有限公司（已停产，目前为仓储）、北面、东面为林地、南面为凰岗大道，周边1km范围内无大型生产型污染企业。外环境对本项目的影响主要为道路交通影响对本项目的影响。 为进一步降低道路交通噪声对本项目的影响，本评价要求项目建设时必须采取有效的治理措施如下： （1）在项目边界靠近交通干道一侧设置绿化带，既能隔声，又能防尘、美化环境。在设计绿色屏障时，宜选择叶片大、具有坚硬结构的树种，常选用常绿灌木、乔木作为主要培植方式，保证四季均能起到降噪效果，当绿化带宽达10m时，可减少5dB(A)~10dB(A)的噪声。 （2）设置醒目的禁鸣喇叭、限制车速等标志。 通过以上措施，经过大气的扩散、树木的吸尘降噪、距离的衰减和建筑的隔声等作用，可有效减少外界环境对项目的不良影响。 8、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 本项目为专科医院，经分析，本项目可能存在的风险类型有：①污水处理站非正常排放或泄漏；②医疗废物及污水处理站污泥泄漏。 （2）风险分析与防范 ①污水处理站非正常排放或泄漏 污水处理站发生非正常排放的情况主要为：由于管理不当，处理效率下降，或处理系统发生故障时，水污染物除氨氮外均高于标准值排放。 但本项目产生污水量较少，因此不会对下游污水处理厂造成明显的冲击影响。 因此，本项目污水站非正常排放为污水未经预处理直接排放到市政污水管网，项目废水中含有致病菌，这些致病菌可能会在污水管网滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁。因此本次评价要求污水处理站设专人管理，按时巡检以防非正常排放及泄漏事故发生。 ②医疗废物及污水处理站污泥泄漏 本项目医疗废物从产生、收集到最终由有资质单位运输后处置的过程中，存在的风险主要有医疗废物在院区内收集、运输过程中由于操作、管理不当而泄漏，致使医疗废物中含有的致病菌和化学品对人类健康和环境造成二次污染。因此，本次评价要求建设单位对医疗废物管理，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人。对废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人进行签名登记，对医疗废物及污水处理站污泥严加管理，以防泄漏事故发生。 ③事故应急预案 对可能发生的事故，项目方应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，严防事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案。 综上所述，本项目涉及的环境风险因素包括污水处理站非正常排放及泄漏、医疗废物及污水处理站污泥泄露事件等。在运营过程中，严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范后，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 综上，本评价对拟建项目的风险做简单分析见下表。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 鄱阳长青中医骨伤医院项目 建设地点 （江西）省 （上饶）市 （鄱阳县） / 地理坐标 经度 117°2′2.014″ 纬度 29°9′34.825″ 主要危险物质及分布 无 环境影响途径及危害后果 ①污水处理站非正常排放或泄漏；②医疗废物及污水处理站污泥泄漏。 风险防范措施要求 加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 建立事故预防、监测、检验、报警系统等措施 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 在落实好各项环境风险防范措施后，对所在区域环境的影响较小，在可接受范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 硫化氢、氨气、臭气浓度 | 加盖密闭，换气口设紫外线灯管消毒除臭 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 安装一套油烟 净化设施 | 饮食业油烟排放标准 （试行）》 （GB18483-2001） |
|  | 柴油发电机 | NOx+HC、CO、PM | 加强管理 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国三、 四阶段)》（GB20891-2014） |
| 地表水环境 | 综合废水（医疗废水） | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠杆菌 群、总余氯 | 隔油池+ 化粪池+一级强化+消毒工艺工艺 | 满足《医疗机构污水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表1 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 |
| 声环境 | 泵类及各类风机等设备噪声 | 等效声级 | 基础减振、消音、厂房密闭等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放标准 |
| 固体废物 | 本项目营运期产生的固废主要为医疗废物、废水处理站污泥、废弃包装物和职工生活产生的生活垃圾，本项目在医院综合楼设置危险废物废暂存间（50m2）。 生活垃圾交由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点污染区防渗措施为：采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设15~20cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，其中液体危废暂存场所四周需设置围堰。污水管道采用防渗效果较好的管道。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染区防渗措施：医院路面等地面采取压实底层土，并在上铺设碎石层，最后在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 非污染区防渗措施：采用水泥进行硬化。 |
| 生态保护措施 | 项目建设厂址区内动植物较少，项目医院及周边无需特殊保护的生态环境，建成后加强医院绿化设施，因此建成后不会对当地生态环境造成明显不利影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对污水处理站设施运行状况加强检查。。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 ①负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。 ②根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③编制公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关领导人员及操作人员进行处罚。 ④负责协调由于污水处理站运行调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向医院要求安排合理的废水排放计划，保证环境不受污染。 ⑤负责项目“三同时”的监督执行。 ⑥负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑦建立全院的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 ⑧建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目监测计划见下表。 表5-1 监测计划一览表 环保措施名称 产污环节 监测点位 监测检查项目 监控负责单位 监测检查频次 废气排放监测 污水处理站 污水处理站周界 氨气、硫化氢、臭气浓度 建设单位 一季度/一次 食堂 油烟净化装置排放口 油烟 废水排放监测 医疗、生活 污水总排放口 流量 建设单位 自动监测 pH 12小时/次 化学需氧量、悬浮物 一周/次 粪大肠菌群数 一月/一次 五日生化需氧量、动植物油 一季度/一次 噪声监测 厂界噪声 厂界外1米处 Leq(A) 建设单位 一季度/一次 固废 生产过程 统计全厂各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 建设单位 医疗废物的收集存放信息记录频次原则不少于1次/天；转移处置信息按照清运周期进行记录；污 水处理站污泥根据清掏周期进行记录。 （3）环保设施竣工验收要求 为了保证本次建设项目规范建设，项目环保设施竣工验收的内容见表5-2。 表5-2 项目竣工环保验收清单 污染源 措施 污染物名称 环保要求及验收标准 污染治理措施及生态保护措施 废气 污水处理站 恶臭区域加盖，换气口设置紫外线灯管消毒除臭 氨气、硫化氢、臭气浓度 满足《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表 3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 食堂 安装一套油烟净化装置 餐饮油烟 饮食业油烟排放标准 （试行）》 （GB18483-2001） 废水 综合废水（医疗废水） 隔油池+ 化粪池+一级强化+消毒工艺工艺 CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠杆菌 群、总余氯 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 固体废物 生活 生活垃圾 交由环卫部门处理 一般工业固体废物 废弃包装物 外售 危险废物 医疗废物、废水处理站污泥 交有有资质单位处理 噪声 设备噪声 基础减振、消音、厂房密闭等措施 厂界噪声达标排放 |

# 六、结论

综上所述：本项目符合我国现行的产业政策，项目选址符合上饶市鄱阳县发展规划和环境保护规划，周围环境质量状况良好，选址基本合理。建设单位应严格执行、落实本次环评提出的各项治理措施，确保污染物达标排放，加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本评价认为本项目选址和建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 5.71kg/a | / | 5.71kg/a | 5.71kg/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.221kg/a | / | 0.221kg/a | 0.221kg/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 12.41t/a | / | 12.41t/a | 12.41t/a |
|  | SS | / | / | / | 2.13t/a | / | 2.13t/a | 2.13t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 1.18t/a | / | 1.18t/a | 1.18t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 5.79t/a | / | 5.79t/a | 5.79t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.295t/a | / | 0.295t/a | 0.295t/a |
|  | 粪大肠杆菌 | / | / | / | 1.18×1010个/L |  | 1.18×1010个/L | 1.18×1010个/L |
|  | 总余氯 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废弃包装物 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 2t/a |  | 2t/a | 2t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 80.85t/a | / | 80.85t/a | 80.85t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 55.725t/a | / | 55.725t/a | 55.725t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目运营

医疗服务

员工生活

挂号

诊断

治疗

检验

交费

取药

住院

医

疗

废

水

污水处理设施

生活垃圾

垃圾桶

设备噪声、社会噪声

低声设备、

加强管理

生活废水

医疗垃圾

医疗废物暂存间收集

污泥

排入自建预处理设施处理后排入鄱阳县凰岗镇污水处理站

环卫部门统一清运

有资质单位回收处置

有资质单位定期处理